# ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА

# 3620

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Технические характеристики

#### Модель	3620

Диаметр зажима хвостовика фрезы	8 мм

Высота хода	35 мм

Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	27000

Общая высота	211 мм

Масса	2,4кг

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право введения технических изменений без предварительного информирования об этом.

- Примечания: технические данные могут быть разные в зависимости от страны.

## ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Род тока – переменный, однофазный. В соответствии европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть  подключен к незаземленным розеткам.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для Вашей же безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности.

###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом каких-либо работ с фрезером убедитесь в том, что он выключен и отключен от сети.

- Перед подключением в сеть убедитесь в том, что фрезер выключен.

- При продолжительных работах пользуйтесь средствами защиты органов слуха.

- Тщательно проверяйте фрезу на отсутствие трещин и поломок перед началом работ. Немедленно замените поврежденные.

- Перед началом работ убедитесь в том, что дефлектор стружки установлен правильно.

- При работе крепко держите фрезер двумя руками.

- Проверьте правильность направлений вращения и подачи фрезы.

- Перед включением убедитесь в том, что фреза не касается образца.

- Не приближайте руки к вращающимся частям.

- Перед снятием фрезера с поверхности образца дождитесь полной остановки фрезы.

- Всегда располагайте положение электрошнура от машины к розетке.

# СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

##### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и снятие фрезы

ВАЖНО: перед установкой или снятием фрезы, убедитесь в том, что машина выключена и отключена от сети.

Вставьте фрезу в зажимную гильзу. С помощью одного ключа, удерживая вал в неподвижном состоянии, другим ключом крепко закрепите фрезу. При использовании фрез с меньшим диаметром хвостовика (6мм) используйте соответствующие переходники. Отсоединение фрезы производить в обратном порядке.

Примечание: не затягивайте гайку зажимной гильзы при не вставленной фрезе или без переходной втулки, так как это приведет к повреждению цанги.

Установка глубины фрезерования

ВАЖНО: перед регулировкой глубины фрезерования убедитесь в том, что машина выключена и отключена от сети.

Поставьте устройство на ровной поверхности. Освободите рычаг блокировки и опустите корпус двигателя так, чтобы он коснулся поверхности. Заблокируйте рычаг. Нажимая на кнопку быстрой подачи, передвиньте стопорную стойку вверх или вниз до установки нужной глубины фрезерования. Тонкая регулировка достигается поворотом стопорной стойки (1.0 мм за оборот).

Примечание: глубина фрезерования не должна превышать 15 мм за один проход при использовании фрезы на 8 мм. Для фрезы 20 мм глубина фрезерования не должна превышать 5 мм за цикл. Для увеличения глубины фрезеруйте в два-три приема с постепенным увеличением глубины.

Опорный блок

Опорный блок имеет три регулировочных болта с шагом 0,8 мм; при помощи этих болтов можно установить три различных глубины фрезерования, не изменяя положения направляющей. Установите самый короткий болт  на самую глубокую фрезеровку, остальные на меньшую глубину.

Регулировка: Освободите гайку ключом, отрегулируйте болт и снова закрепите гайку.

Опорный блок можно использовать для трех циклов фрезеровки с последующим увеличением глубины фрезеровки.

Примечание:

При использовании фрезы длиной свыше 60 мм или фрезерной головки длиной свыше 35 мм, глубина фрезеровки устанавливается по-другому. Путем перемещения корпуса двигателя установить длину выходящей за основание части фрезы, и после этого, заблокировать фрезу блокирующим рычагом. Поскольку фреза выходит за основание, следует соблюдать особую осторожность во время работы.

Установка рычага блокировки

Освободите блокирующий рычаг поворотом на ¾ оборота. Выдвинувшуюся шестигранную гайку установите в требуемое положение. Затяните рычаг.

## Включение и выключение устройства

ВНИМАНИЕ: перед включением в сеть проверьте, возвращается ли выключатель пуска в положение “OFF” при его отпускании.

Для включения нажмите на кнопку на кнопку пуска.

Для выключения отпустите кнопку пуска

Эксплуатация устройства

Расположите устройство на поверхности образца и включите его. Освободите рычаг фиксатора и медленно опускайте устройство вниз до достижения им заданной глубины. Затем двумя руками передвигайте устройство вперед. При фрезеровании углов поверхность образца должна находиться  слева от фрезы по направлению подачи.

Параллельный упор

При использовании параллельного упора, установите его с правой стороны устройства по направлению подачи.

Установите параллельный упор на направляющем держателе с помощью болта-«барашка». Вставьте направляющий держатель в отверстия в основании устройства и закрепите с помощью болта-«барашка» .

При необходимости увеличения расстояния между фрезой и параллельным упором используйте дополнительные деревянные пластины заданной толщины, которые могут быть прикреплены к параллельному упору с помощью винтов через отверстия в упоре.

Также при работе с широкими фрезами, более 15 мм в диаметре, используйте деревянные пластины для избежания попадания фрезы в соприкосновение с параллельным упором.

Направляющий упор

При работе с направляющим упором, установите его с правой стороны от устройства по направлению подачи.

Установите направляющий упор на направляющем держателе с помощью болта-«барашка» . Вставьте направляющий держатель в отверстия в основании устройства и закрепите с помощью болта-«барашка». Для установки расстояния между фрезой и направляющим упором, отпустите болт-«барашек» и поворачивайте винт тонкой регулировки (1.5 мм за один полный оборот). Для регулировки направляющего ролика по вертикали, отпустите болт-«барашек».

Направляющая втулка

Направляющая втулка охватывает фрезу, позволяя фрезерование с использованием шаблонов.

Закрепите шаблон на образце. Расположите устройство на поверхности шаблона и передвигайте устройство с направляющей втулкой так, чтобы оно скользило по стороне шаблона.

Для установки направляющей втулки, отпустите винты на основании устройства, вставьте втулку и затем закрепите винты.

Очистка от пыли

Для удаления пыли используйте штуцер пылесборника. Установите его на основании устройства с помощью двух винтов

Затем присоедините штуцер пылесборника к пылесосу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: перед проведением каких-либо сервисных работ с устройством, убедитесь в том, что оно выключено и отсоединено от электросети.

Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «МАКИТА» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузом инструмента, о чем говорит одновременный выход из строя якоря и статора, или неправильной эксплуатацией и хранением не являются предметом гарантии.