            - МАШИНА  ШЛИФОВАЛЬНАЯ

ЛЕНТОЧНАЯ

###### СО - 331

            - Паспорт

                - СО-331.00.000 ПС

Паспорт является объединенным документом, содержащим техническое описание изделия, указания по эксплуатации, технические данные, гарантии изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном документе.

По вопросам приобретения продукции «МИСОМ ОП» обращайтесь к официальному дилеру в Российской Федерации:

1  ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ   ОБ  ИЗДЕЛИИ

Наименование и индекс изделия:

Машина шлифовальная ленточная СО-331

Наименование изготовителя -ОАО «МИСОМ ОП», 220089,  Беларусь,

## г. Минск ул. Железнодорожная , 27, к.1

тел/факс 226 30 94, 226 31 60

Номер технических условий  - ТУ BY 100260116.076-2009

## 2  НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

2.1 Машина шлифовальная ленточная СО-331 (далее машина), в соответствии с рисунками 1, 2, предназначена для шлифования паркетных полов, уложенных в соответствии с действующими СНиП и других деревянных полов после предва-рительной строжки.

Машина может быть использована при ремонте полов для снятия мастики и лакокрасочных покрытий в промышленном, гражданском и сельском строительстве и не предназначена для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах по ПУЭ.

2.2 Питание машины осуществляется от сети переменного тока частотой 
(50  1,0) Гц: однофазной, напряжением (220±22) В только через устройство защитного отключения (УЗО) 2Р «Щит» 1-2-2-2.

2.3 Машина соответствуют климатическому исполнению У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150 - 69 при температуре окружающего воздуха от 273 до 313 о К (от 0 до плюс 40 о С).

## 3  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

3.1  Основные технические характеристики машины приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Производительность, м2/ч, не менее | 50 |
| Ширина обрабатываемой полосы, мм, не менее | 200 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,3 |
| Режим работы | Продолжительный S1 по ГОСТ 183-74 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 1160 400 1000 |
| Размеры шлифовальной ленты | 200 х 750 |
| Масса, кг, не более | 78 |

3.2  Характеристики подшипников качения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Номер подшипника | Обозначение документа на поставку | Основные размеры, мм | Количество на изделие |
| --- | --- | --- | --- |
| 160202 | ГОСТ 8882-75 | 15х35х11 | 2 |
| 180502 | ГОСТ 8882-75 | 15х35х14 | 3 |
| 180304 | ГОСТ 8882-75 | 20х52х15 | 3 |
| 180205 | ГОСТ 8882-75 | 25х52х15 | 2 |

3.3  Характеристика стандартных уплотнений приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение документа на поставку | Количество |
| --- | --- | --- |
| Манжета 1.1-16х30-1 | ГОСТ 8752-79 | 1 |

3.4  Характеристика ремней приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначение документа на поставку | Количество |
| --- | --- | --- |
| Ремень 0 (Z) - 800 IV | ГОСТ 1284.1-88 | 1 |
| Ремень А - 950 IV | ГОСТ 1284.1-88 | 1 |

3.5 Характеристика шкивов приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование и обозначение | Сечение ремня | Количествоканавок | Расчетный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкив электродвигателя СО-206М.01.001 | 0/А | 1/2 | 135/90 | 140/96,6 |
| Шкив барабана СО-206М.00.002 | А | 1 | 140 | 146,6 |
| Шкив вентилятора СО-206М.04.002 | 0 | 1 | 63 | 68 |
| Шкив натяжного ролика СО-206М.04.003 | 0 | 1 | 65 | 70 |

3.6 Характеристика электрооборудования приведена в таблице 6, а схема электрическая  принципиальная - на рисунке  7.

Таблица 6

| Обозначение | Наименование и обозначение | Техническая характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| М | Двигатель АИРЕ 80 С2 У3 ГОСТ 28330-89 | Мощность - 2,2 кВт Напряжение – 220 В Номин. ток- 14,3 А Кол.оборотов в мин.-2790 Исполнение IM1081 | 1 |
| S1 S2 | Кнопка с подсветкой АРВВ-22Н | Номин. ток- 10 А Напряжение - 380 В Частота - 50 Гц | 1 |
| Q | Выключатель автоматический «Щит»ВА 77-29-1/16 А ГОСТ Р 50345-99 | Номин. ток- 16 А Напряжение - 230 В Частота - 50 Гц | 2 |
| К | Пускатель ПМЛ -1100 04Б ТУ 16-ИГЕВ.644 131.ООТУ-99 | Номин. ток- 10 А Напряжение - 220 В Частота - 50 Гц | 1 |
| F | Устройство защитное (УЗО) 2Р «ЩИТ» 1-2-2-2/16/30 ГОСТ 50 807-95 | Номин. ток- 16 А Напряжение - 220 В Частота - 50 Гц | 1 |
| Н | Лампа (входит в АРВВ-22Н) |  | 1 |
| Х | Вилка штепсельная евро У-255 |  | 1 |

  - Сведения о содержании драгоценных металлов

Сведения о содержании драгоценных металлов предоставлены в таблицах 7.

Таблица 7

| Наименование и обозначение | Количество в изделии, шт. | Драгоценный металл |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование | масса, г |
| Выключатель автоматический «Щит» ВА 77-29-1/16 А; 230В; 50 Гц | 2 | серебро | 0,28 |
| Пускатель ПМЛ 1100 04 Б;220 В | 1 | серебро | 0,8485 |
| Устройство защитное (УЗО) 2Р «Щит»1-2-2-2 /16/30 | 1 | серебро | 0,964 |
| ИТОГО: | серебро | 2,0925 |

## 4  КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки машины приведен в таблице 8.

Таблица 8

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| СО-331 | Машина шлифовальная ленточная | 1 |
| СО-331.ПС | Машина шлифовальная ленточная Паспорт | 1 |
| СО-206М.10 | Пылесборник | 1 |

5  УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

5.1 Машина, в соответствии с рисунками 1, 2, состоит из корпуса 1 с боковой крышкой 2, шлифовального барабана 3, натяжного устройства 6, вентилятора 7 со шкивом 36 и натяжным роликом 37, ходового устройства 8, стойки 9, заднего ролика 11, электродвигателя со шкивом 14, плиты двигателя 15, пульта управления 16, пылесборника 17, упора 18, шлифовальной ленты 19, ограждения 20, клиноременной передачи.

К корпусу машины закреплена подшипниковая опора 21 с валом 27 и шкивом 28, ручка для переноски машины 22, замок 23 для крепления боковой крышки, амортизатор 24, кронштейн 25 и упор 26 с гайкой 27 для крепления к корпусу машины ограждения клиноременной передачи.

Шлифовальный барабан установлен на валу подшипниковой опоры и закреплен гайкой 30 с левой резьбой.

Вентилятор установлен в улитке корпуса и предназначен для удаления пыли из зоны шлифования.

Привод шлифовального барабана осуществляется с помощью клинового ремня 32, привод вентилятора – с помощью ремня 33. Регулировка натяжения ремня шлифовального барабана производится поворотом плиты двигателя вверх, ремня вентилятора – смещением натяжного ролика вниз.

Натяжное устройство служит для натяжения шлифовальной ленты. Крепится оно к корпусу машины с помощью гайки 34 и пружины 35, в соответствии с рисунком 3. Состоит натяжное устройство из следующих частей: поворотной опоры 1, траверсы 2, валика 4, двух направляющих роликов 5, ручки фиксатора 6, пружины 7, регулировочного винта 13 и контргайки 14.

При установке шлифовальной ленты валик опускается вниз с помощью рукоятки и фиксируется в нижнем положении. Лента устанавливается на барабан и валик между направляющими роликами. Рукоятка переводится в верхнее положение, и лента натягивается под воздействием пружины 35 в соответствии с рисунком 1.

Ходовое устройство и ролик задний предназначены для передвижения машины в рабочем режиме и при транспортировке.

Ходовое устройство, в соответствии с рисунком 4, состоит из кронштейна 1, , закрепленного шарнирно к корпусу машины, двух роликов 4, установленных на эксцентриках 3 и болтов 2 для крепления эксцентриков. Смещением эксцентриков с последующей их фиксацией осуществляется регулировка положения барабана относительно обрабатываемой поверхности пола

Стойка, в соответствии с рисунками 1 и 2, нижним фланцем через прокладку 45 соединена с выходным патрубком вентилятора. Пылевоздушная смесь из зоны шлифования отводится через внутреннюю полость стойки в пылесборник 17. На стойке закреплены пульт управления 16, держатель кабеля 43. На правой боковой поверхности стойки управления на общем кронштейне закреплены рукоятки 41 и 41а в соответствии с рисунком 2. При помощи рукоятки 41 через систему тяг 42 производится перевод машины в транспортное или рабочее положение, когда шлифовальный барабан соприкасается с поверхностью пола. Приподнять барабан относительно пола можно с помощью рукоятки 41а. Для перевода машины в рабочее положение рукоятку медленно опускают и в процессе работы не фиксируют. В процессе работы приподнимать и опускать барабан относительно поверхности пола удобнее с помощью рукоятки 41а.  Усилие прижатия барабана регулируется затяжкой пружины. 48 с помощью гайки 49 через тягу 50.

Плита двигателя крепится к корпусу машины шарнирно. Поворот плиты и натяжение ремня производится с помощью винта 52. Упор 18 предназначен для регулировки расстояния от торца барабана до стены. Схема установки упора показана в соответствии с рисунком 5.

В транспортном положении машина перемещается при поднятом шлифовальном барабане на роликах ходового устройства и на заднем ролике. Для переноски машины используется ручка 22 и рукоятки стойки. Они также служат для строповки машины грузоподъемными механизмами в соответствии с рисунком 6.

5.2.2  Машина подключается к однофазной сети переменного тока напряжением 220 В через выключатель Q, устройство защитного отключения F и вилку с заземляющим контактом Х.

Перед каждым включением машины необходимо проверить работоспособность устройства защитного отключения F:

а) рукоятку выключателя Q перевести в положение "ВКЛ";

б) рукоятку устройства защитного отключения перевести в положение "I";

в) нажать кнопку Т "ТЕСТ", при этом нагрузка должна отключиться;

г) если при нажатии кнопки Т "ТЕСТ" отключения не произойдет, рукоятку устройства защитного отключения F перевести в положение "О", определить неисправность и устранить ее.

В случае несрабатывания устройства F дальнейшая эксплуатация машины запрещается до устранения неисправности.

Работа электрической схемы машины происходит следующим образом.

Напряжение однофазной сети 220 В подается на контакты выключателя Q и устройства защитного отключения F.

При включении выключателя Q, УЗО F и кнопки S2 «Пуск» напряжение подается на катушку пускателя К, который срабатывает и силовыми контактами К подает питание на обмотку асинхронного двигателя М. При этом замыкающий контакт К пускателя блокирует контакт, включившей его кнопки S2. Происходит пуск привода машины.

При включении кнопки S1 «Стоп» катушка пускателя К обесточивается, силовые контакты пускателя разрывают цепь питания электродвигателя и происходит остановка привода машины. После этого отключить УЗО F,выключатель Q, вилку Х вынуть из розетки.

Электрическая схема машины обеспечивает следующие виды защиты:

- защита людей от поражения электрическим током при возникновении фазных утечек на землю F;

- от коротких замыканий Q;

- нулевую защиту S1, S2, К.

После срабатывания устройства защитного отключения производить повторное включение машины запрещается (до выяснения причины)

После срабатывания автоматического выключателя производить ручной возврат повторным включением рукоятки автоматического выключателя разрешается не ранее чем через 2 мин.

## 6  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 К работе с машиной должны допускаться лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по электробезопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения РБ.

В Н И М А Н И Е  !

Работать с машиной следует только с применением индивидуальных средств защиты: диэлектрических перчаток и звукоизолирующих наушников.

Подключать машину к питающей сети необходимо только через выключатель Q, УЗО F и вилку с заземляющим контактом.

Для защиты от короткого замыкания машины и подводящего кабеля необходимо применять предохранители с номинальным током не более 15А.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОВЕРИТЬ :

-	исправность устройства защитного отключения (СО-206.1М);

-	отсутствие замыканий на корпус (величина сопротивления изоляции электрооборудования относительно металлических нетоковедущих частей машины не менее 2,0 МОм);

-	целостность диэлектрических перчаток и резиновой оболочки питающего кабеля;

-	наличие надежного электрического контакта в местах присоединения концов кабельных жил и проводов "под винт";

-	свободный ход толкателей кнопок поста управления;

-	крепление барабана на валу и натяжение ремней.

Все виды ремонта электрооборудования машины, измерения и проверку сопротивления изоляции электрооборудования относительно корпуса машины, проверку защитных средств и заземляющего устройства может выполнять только электротехнический персонал, имеющий квалификационную группу не ниже III.

При перерыве в работе, ремонте, прекращении подачи электроэнергии машину следует отключить от сети, для чего необходимо нажать кнопку "Стоп" выключателя рукоятку автоматического выключателя поставить в положение "отключено". Вилку питающего кабеля вынуть из розетки.

В Н И М А Н И Е  !

Во время работы машины запрещается касаться одновременно ее металлических частей и металлических коммуникаций в помещении (трубопроводов, радиаторов и т.п.).

При подключении машины следить за тем, чтобы вращение барабана происходило только по направлению стрелки на ограждении ременной передачи.

Запрещается работать на машине со снятым ограждением клиноременной передачи.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С МАШИНОЙ НЕОБХОДИМО:

-	не допускать производить включение УЗО после срабатывания его защиты, не устранив повреждения (СО-206.1М);

-	не допускать скручивания, натяжения и крутых изгибов кабеля;

-	не допускать попадания кабеля под колеса и в рабочий орган машины;

-	не допускать рассоединения штепсельного соединения под нагрузкой;

-	не допускать попадания пыли и влаги в штепсельное соединение;

-	не допускать устранения неисправностей во время работы;

-      не допускать шлифование загрязненных полов, а также полов, имеющих выступающие гвозди и другие металлические включения.

6.2 Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот не превышают значений, указанных в таблице 10.

Таблица 10

| Среднегеометрические частоты в октавных полосах,Гц | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни звукового давления, дБ, не более | 68 | 65 | 73 | 82 | 82 | 78 | 72 | 66 | 57 |
| Уровни звука, Lа, дБа | 83 |

ВНИМАНИЕ:

Допустимое суммарное время работы, без применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) органа слуха, не более 3,18 часа в смену на одного работающего.

С применением СИЗ по ГОСТ 12.4.051-87 время работы не ограничено.

6.3 Вибрационные характеристики по СанПиН 2.2.2.11-34, не превышают указанных в таблице 11

Таблица 11

| Вид вибрационной характеристики | Ось измерения | Уровни виброускорения, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| Локальная вибрация | Zл | 46 | 47 | 72 | 73 | 81 | 76 | 78 | 74 |
|  | Xл | 42 | 55 | 67 | 79 | 82 | 73 | 77 | 77 |
|  | Yл | 46 | 44 | 72 | 80 | 78 | 75 | 75 | 73 |

Данные приведены в п.п.6.2 и 6.3 по результатам Акта гигиенической экспертизы №10-4-11-31 от 03.03.2006 г.

6.4  При эксплуатации машины должны соблюдаться "Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий ППБ РБ 1.01-94".

6.4.1  Машина не предназначена для работы в пожароопасных и взрывоопасных зонах по ПУЭ.

6.4.2 В помещении, где производиться шлифовка полов, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить, пользоваться открытым пламенем, пользоваться электронагреватель-ными приборами с открытой спиралью.

- хранить легковоспламеняющиеся жидкости, вещества и газовые баллоны.

6.4.3  После окончания шлифовки и в конце рабочего дня необходимо тщатель- но очистить пылесборник и машину от пыли.

6.4.4 Персонал, работающий на машине, ОБЯЗАН знать и выполнять требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

7  ПОДГОТОВКА  ИЗДЕЛИЯ   К  РАБОТЕ  И  ПОРЯДОК  РАБОТЫ

7.1  Подготовка изделия к работе.

Новое изделие, полученное с завода-изготовителя, необходимо расконсервировать, проверить комплектность, убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке. При подготовке к работе и при работе необходимо выполнить требования раздела "Указание мер безопасности".

Перед началом работы необходимо:

7.1.1 Очистить пол от металлических предметов, строительного мусора, выступающие гвозди "утопить" или удалить.

7.1.2 Приподнять с помощью рычага механизма управления шлифовальный ба- рабан относительно пола. Зазор между нижней кромкой барабана и обрабатываемой поверхностью должен быть 6 …10 мм.

7.1.3  Отрегулировать с помощью ограничительного ролика расстояние от края барабана до стены.

7.1.4  Закрепить на патрубке стойки механизма управления мешок для сбора пыли.

7.1.5  Снять торцовую крышку с правой стороны машины.

7.1.6  Опустить валик натяжного устройства смещением ручки-фиксатора вниз.

7.1.7 Установить шлифовальную ленту таким образом, чтобы она покрывала шлифовальный барабан и натяжной валик без смещения в какую-либо сторону.

7.1.8  Натянуть шлифовальную ленту переводом ручки-фиксатора натяжного устройства вверх.

7.1.9  Установить держатель кабеля в скобу на верхней части стойки механизма управления, закрепить в нем провод.

7.1.10  Вставить вилку провода в сетевую розетку.

7.1.11  При открытой торцовой крышке проверить ход шлифовальной ленты и при необходимости отрегулировать в соответствии с п.7.2.5 "Регулировка шлифовальной ленты".

ВНИМАНИЕ:

Не включайте двигатель, пока не натянута шлифовальная лента, а также, если барабан не приподнят относительно пола.

Во избежание травмы и поломки машины, не прикасайтесь к движущейся ленте, не допускайте захвата лентой посторонних предметов.

7.1.12  Установить торцовую крышку.

7.2.  Порядок работы

7.2.1  Запуск машины

- рукоятку автоматического выключателя установить в положение "Включено";

- нажать кнопку "ТЕСТ" устройства защитного отключения F и убедиться в его исправности;

- нажать кнопку "Пуск" на пульте управления.

7.2.2  Отключение машины

Отключение машины производить нажатием кнопки "Стоп" на пульте управления, предварительно приподняв шлифовальный барабан над полом при помощи рукоятки механизма управления.

7.2.3  Рекомендации по применению

- плавно опустить барабан при помощи рукоятки механизма управления и медленно, перемещая машину вперед, производить шлифовку, соблюдая меры безопасности, указанные в разделе 6 настоящего паспорта;

- во избежание глубоких следов на шлифуемой поверхности, следует начать шлифовку лентой с зернистостью не крупнее 50 по FEPA (32 по ГОСТ);

- шлифовать следует слева направо. При этом левое колесо идет по шлифованной поверхности, что предотвращает образование волн и неровностей;

- движение вперед и назад осуществлять без смещения траектории дорожки;

- ширина последующей шлифовальной дорожки не должна превышать 85% ширины барабана;

- перед каждым новым проходом необходимо очистить колеса.

7.2.4  Замена шлифовальной ленты

Замена шлифовальной ленты может быть вызвана необходимостью применения ленты с меньшей или большей зернистостью или износом её.

Для замены шлифовальной ленты необходимо:

- поднять шлифовальный барабан;

- отключить машину;

- достать сетевую вилку из розетки;

- снять торцовую крышку;

- опустить валик натяжного устройства смещением ручки-фиксатора вниз, очистить валик от загрязнений;

- заменить шлифовальную ленту;

- натянуть шлифовальную ленту перемещением ручки-фиксатора вверх;

- запустить машину на 2 - 3 секунды и проверить ход шлифовальной ленты. Шлифовальная лента не должна смещаться относительно барабана и валика натяжного устройства.

7.2.5  Регулировка шлифовальной ленты

- рекомендуется использовать для регулировки шлифовальную ленту с зернистостью от 80 и мельче по FEPA (16 и мельче по ГОСТ);

- установить, натянуть ленту и запустить машину. Если происходит смещение ленты, необходимо ленту перевернуть и проверить точность установки ленты, включив машину ещё раз. Если в обоих случаях лента смещается в одном и том же направлении, необходимо произвести перенастройку. Если лента смещается в первом случае вперед, а во втором назад, то это означает, что лента имеет конусность и не пригодна для использования.

Регулировку производить следующим образом:

- отпустить контргайку 14 в соответствии с рисунком 3; при закручивании винта 13 лента сместится вперед, при откручивании - назад. Включением машины проверить правильность регулировки, при необходимости повторить.

- после регулировки контргайку затянуть, торцовую крышку закрыть.

7.2.6  Регулировка давления шлифовального барабана.

Максимальное давление барабана достигается отвинчиванием гайки 49, в соответствии с рисунком 2, до упора в ограничитель 51. Работать без ограничителя ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Необходимое давление устанавливается в соответствии с требуемой чистотой поверхности и зернистостью шлифовальной ленты. Чистое шлифование мелкозернистой лентой и обдирочное шлифование крупнозернистой лентой производится при малом давлении. Если в процессе работы лента износилась или засалилась, давление следует увеличить.

7.2.7  Мешок с пылью следует опорожнять при заполнении не более чем на одну треть, так как при большем количестве пыли уменьшается фильтрирующая поверхность и ухудшаются условия всасывания. При опорожнении мешка рекомендуется применять защитную маску.

7.2.8 Регулировка настроечных параметров ходового устройства.

Нарушение настройки проявляется в одностороннем шлифовании, что может привести к следам на обрабатываемой поверхности. Для корректировки настройки необходимо:

- при отключенной машине опрокинуть её на ограждение так, чтобы был доступ боковым колесам;

- смещением эксцентриков колес, в соответствии с рисунком 4,отрегулировать правильное положение барабана относительно обрабатываемой поверхности.

- проверить с помощью пробного шлифования правильность настройки машины, при необходимости регулировку повторить.

ВНИМАНИЕ:

Во время работы и транспортирования машины не допускается попадание электрического кабеля под шлифовальный барабан и ходовые колеса.

7.3  Условия хранения 2, условия транспортирования по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

## 8  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ

В период эксплуатации машина нуждается в ежесменном и периодическом техническом обслуживании.

Ежесменное техническое обслуживание включает следующие работы:

- очистку машины от пыли и загрязнений; особое внимание следует обратить на чистоту натяжного валика, шлифовального барабана, ходовых колес;

- проверку хода ленты и при необходимости регулировку хода с лентой зернистостью 80;

- проверку натяжения ремней и при необходимости регулировку или замену их. Ремень натянут правильно, если при нажатии на ветвь ремня усилием 1,8 - 2,0 кгс величина прогиба будет 4 - 4,5 мм. Ремень барабана натягивается смещением двигателя; ремень вентилятора с помощью натяжителя с натяжным роликом;

- проверку и подтяжку (при необходимости) крепежных деталей;

- проверку надежности контактов заземления;

- проверку целостности резиновой оболочки питающего кабеля;

- проверку надежности и затяжку электрических контактов в местах подсоединения концов жил проводов и кабелей под винт.

Периодическое техническое обслуживание (ТО-1) проводят через каждые 500 часов работы машины в следующей последовательности:

- выполнить работы по ежесменному техническому обслуживанию;

- снять с машины, осмотреть и почистить натяжное устройство;

- разобрать и промыть узел барабана, для чего снять торцовую крышку, отвернуть гайку барабана, обратив внимание на то, что гайка с левой резьбой, установить барабан так, чтобы шпонка находилась вверху и снять барабан. При необходимости можно использовать при снятии деревянный рычаг.

- проверить состояние подшипников шлифовального барабана, натяжного ролика, вентилятора, ходовых колес;

- разобрать и очистить систему отвода пыли;

- проверить состояние электродвигателя, электрических аппаратов, кабеля, при необходимости произвести ремонт или заменить;

## 9  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  СПОСОБЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

9.1  Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополни-тельные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Машина не включается | Отсутствие напряжения в цепи двигателя Машина выключена термо- регулятором выключателя | Проверить предохранители сети или выключатели Отключить машину от сети и дать возможность машине охладиться |
| Машина останавливается | Срабатывает устройство защитного отключения | Выяснить причину срабаты-вания устройства защитного отключения. Повторно вклю-чать машину только после устранения неисправности |
| При включении двигатель не развивает обороты | Чрезмерное охлаждение двигателя Чрезмерно натянуты клиновые ремни | Машину прогреть в помещении до комнатной температуры Отрегулировать натяжение клиновых ремней |  |
| Повышенная вибрация и шум при работе машины | Налипание пыли на шлифо-вальный барабан, натяжной валик Нарушение хода шлифо-вальной ленты или её повреждение | Очистить шдифовальный барабан и натяжной ролик, отрегулировать ход шлифовальной ленты или заменить её |  |
| Машина сильно пылит | Переполнен или поврежден мешок Засорена система отсоса пыли Недостаточно натянут ремень вентилятора Не закрыта торцовая крышка | Опорожнить мешок Очистить систему Отрегулировать натяжение ремня Закрыть торцовую крышку |  |
| Дефекты шлифования: волны, полосы, затертости | Повреждение шлифоваль-ного барабана или натяжно-го валика Загрязнение или поврежде-ние ходовых колес Нарушение регулировки хода шлифовальной ленты или установочных парамет-ров машины Неправильно установлено давление на шлифоваль-ный барабан | При необходимости заменить поврежденные узлы Очистить колеса или устранить повреждение Произвести необходимые регулировки Отрегулировать давление на барабан |  |

## 10  ПРИЕМКА,  КОНСЕРВАЦИЯ,  УПАКОВКА

10.1  Свидетельство о приемке

Машина шлифовальная ленточная        СО-331

наименование изделия		       обозначение		заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

М П

личная подпись должностного			      расшифровка подписи

лица, ответственного за приемку

год, месяц, число

10.2 Машина шлифовальная ленточная СО-331 подвергнута консервации согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

10.3 Машина шлифовальная ленточная СО-331 поставляется без упаковки.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Транспортирование машины должно производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими на этих видах транспорта.

11.2  Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке или другие действия, которые могут причинить повреждения элементами конструкции.

11.3 Условия хранения 2, условия транспортирования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по

ГОСТ 23170-78.

11.4  Материалы, из которых изготовлены машины, не представляют опасности для жизни и здоровья людей или окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

## 12  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. В случае отсутствия отметки о дате продажи гарантийный срок считается с даты изготовления машины.

В течение этого периода изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя по вине изготовителя детали и узлы машины паркетошлифовальной.

12.2 Нормативный срок службы – 4 года.

12.3 Гарантия не распространяется на машины:

-  имеющие внешние механические или термические повреждения;

- со вскрытой и подвергавшейся ремонту вне сервисной мастерской механической или электрической частью;

- хранившиеся или эксплуатировавшиеся с нарушениями правил хранения или условий эксплуатации и технического обслуживания, изложенными в паспорте на машину;

12.5 Паспорт не действителен без штампа изготовителя.

Адреса предприятий по гарантийному ремонту строительно-отделочных машин:

Республика Беларусь,	220014, г. Минск, ул. Минина, 14

т/ф 222-06-64

|  |  | ТАЛОН No 1 |
| --- | --- | --- |
| Корешок талона No 1 На гарантийный ремонт Изъят Механик _____________ /дата/ /фамилия, личная подпись/ Линия отреза |  | на гарантийный ремонт изготовленной /дата изготовления/ Продано /наименование предприятия/ Дата продажи Штамп предприятия /личная подпись продавца/ Владелец /фамилия, инициалы, домашний адрес и личная подпись/ Выполненные работы по устранению неисправностей: Механик ремонтного предприятия /личная подпись/ Дата Владелец /личная подпись/ Начальник /наименование ремонтного предприятия/ Штамп Дата /личная подпись/ |

|  |  | ТАЛОН No 2 |
| --- | --- | --- |
| Корешок талона No 2 На гарантийный ремонт Изъят Механик _____________ /дата/ /фамилия, личная подпись/ Линия отреза |  | на гарантийный ремонт изготовленной /дата изготовления/ Продано /наименование предприятия/ Дата продажи Штамп предприятия /личная подпись продавца/ Владелец /фамилия, инициалы, домашний адрес и личная подпись/ Выполненные работы по устранению неисправностей: Механик ремонтного предприятия /личная подпись/ Дата Владелец /личная подпись/ Начальник /наименование ремонтного предприятия/ Штамп Дата /личная подпись/ |

Рисунок 2

Рисунок 5 - Положение ограничителя

Рисунок 6 - Схема строповки машины

# Text boxes

Рисунок 7 Схема электрическая принципиальная машины СО-331